## Slide 1: IoT-enabled smart appliances under industry 4.0
A case study
Diogo Matias - a83720
Francisco Dias - a85023
Gonçalo Gonçalves - a85220
Vitor Ribeiro - a86619
Notes: Boa tarde a todos,
Vamos apresentar um estudo sobre a aplicação de IoT para tornar dispositivos convencionais em dispositivos inteligentes, no ambito da industria 4.0

## Slide 2: CONTEXTUALIZATION 01 RELATED WORK 02 CASE STUDY 03 TABLE OF CONTENTS CHALLENGES AND SUGGESTIONS 04 CONCLUSION 05
IoT concept introduction and characteristics. Study goals
Some IoT proposals with applications in different areas
How IoT, Cloud, Edge computing, and big data could transform a conventional refrigerator into a smart product.
Some challenges and suggestions for future work.
Overall conclusions about the case study.
Notes: Durante esta apresentação iremos introduzir o conceito de IoT e mostrar as suas potencialidades??, várias necessidades que podem ser melhoradas com o seu uso e casos de aplicação já existentes. Posto isto, iremos analisar um caso de estudo de um eletrodoméstico em especifico, os desafios e novas sugestões e por fim, a respetiva conclusão do estudo.

## Slide 3: Contextualization
IoT – "Internet of Things"
IoT characteristics:
Heterogeneity
Enormous Scale
Sensing
Personalization
Potential of IoT:
Reducing Costs
Improving Energy Efficiency
Quality
Real-time data collection
Reduce Defects
Customer Satisfaction
Advanced Big Data Analytics
⇈Smart Homes and Smart Building Systems ⇨ Smart Cities
Notes: Iot significa Internet of Things, em português, Internet das coisas, um dos conceitos mais potenciadores da Indústria 4.0.
Iot é uma tecnologia que permite a conexão de vários dispositivos e sensores de modo a tornar um ambiente mais inteligente. Caracteristicas como a heterogeneidade dos dispositivos, escalabilidade, sensorização
Vários estudos comprovaram o potencial do IOT principalmente para reduzir custos, melhorar a eficiência energética, reduzir defeitos, recolher dados em tempo real e posteriormente fazer a sua análise, e um fator muito importante, satisfazer o cliente ou consumidor.
Todas estas potencialidades podem partir de um simples eletrodoméstico ou qualquer aparelho de casa, tornando a casa numa Smart Home. Com o aumento da utilização doméstica, iremos caminhar para cada vez mais smart buildings, tornando então as cidades em Smart Cities.
// Destacar como principais vantagens a eficiência energética, personalização e manuntenção preventiva.

## Slide 4: Goal ⇨ Fulfil the gap by transforming conventional home appliances to IoT-enabled smart systems with the ability to integrate into a smart home system
IoT enables transforming Data to Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) in a smart environment.
Notes: Posto isto, temos como objetivo deste estudo o preenchimento das lacunas na transformação de eletrodomésticos convencionais em Smart Systems com IoT e capacidade de serem integrados num sistema completo de uma Smart Home.
Utilizando a capacidade do Iot transformar dados em informação, conhecimento e sabedoria, o famoso conceito DIKW, será possível tornar qualquer ambiente, num ambiente inteligente.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Apesar de todas estas vantagens associadas ao IoT, algumas empresas não têm os recursos necessários para uma completa restruturação das linhas de montagem, sendo aí que este projeto se destaca possibilitando a transformação de eletrodomésticos convencionais em Smart Systems com IoT e capacidade de serem integrados num contexto de Smart Home.

## Slide 5
Different Wireless Technologies:
  WiFi
  RFID
  Bluetooth
  ZigBee
  IPV6
Different Applications:
  Road-intersection
  Traffic-flow
  Monitoring
  Managing Pollution
Notes: Diferentes tecnlogias sem fios como WiFi, RFID, Bluetooth, ZigBeee e IPV6, permitem as mais variadas aplicações de IOT, como por exemplo no controlo do trânsito ou de estradas, a monitorização de vários sistemas ou até mesmo um sistema de controlo e gestão da poluição numa dada região.

## Slide 6: Related Work
Smart Home Architecture
Healthcare IoT-based Framework
Architecture for Smart Cities
Framework for Smart Transportation
Manufacturing Monitoring and diagnosis system framework
Cloud-based security and privacy framework
Mobile-enabled Framework
Digital twin systems architecture framework
Advanced Medicine Manufacturing
Framework for large-scale wireless sensor networks
Notes: Quanto ao trabalho relacionado com o estudo em questão, podemos ver várias áreas de aplicação onde foram propostos sistemas com IoT. Podemos ver aqui vários papers publicados, na área da medicina e cuidades de saúde, em transportes inteligentes, em industrias e muitas outras aplicações.

## Slide 7: Case Study
Engineering product development
This case study was dedicated to mass production of ordinary refrigerators in Medellin, Antioquia.
Divisions:
  1) smart product
  2) communication protocol
  3) real-time monitoring and control.
The refrigerator needs to be upgraded
A proper wireless communication is required for building a CPS.
An IoT framework with visualization and Cloud capabilities is essential.
Notes: Este estudo tem como principal objetivo o transformar um firgorifico normal num “smart appliace” desenvolvendo um produto, a partir da identificação de requisitos, design, protótipo
e teste de comercialização e as operações.
O frigorífico precisa de ser atualizado para se tornar um bem digital e não apenas um produto físico.
Em segundo lugar, é necessária uma comunicação sem fios adequada para a construção de um CPS. Cyber-Physical System
Uma estrutura IoT com capacidades de visualização e de Nuvem é essencial.

## Slide 8: Challanges
Main Challanges
Utilise Industry 4.0
Lack of access to the critical operations of the refrigerator, in particular the compressor.
Absence of monitoring and a user-friendly control system.
Highest access to Wi-Fi signal with standard temperature was compulsory for the IoT board.
1
Decoding the signals to and from the conventional refrigerator’s control board
3
Enabling Internet access via Wi-Fi at home.
2
Design a PCB for IoT board to be installed in the best possible location without any change in the product design.
4
Develop a real-time monitoring and notification system.
Notes: Associado a isto iremos ter alguns desafios, sendo os principais estes,:
- Em primeiro, é preciso fazer o decode dos sinais de e para a placa de controlo do frigorifico
- A seguir, é necessário fazer o design de uma PCB para IoT para ser colocada sem alterar o design do próprio frigorifico
- Estabelecer uma ligação à Internet vi WiFi
- E por ultimo, desenvolver um sistema dec monitorização em real-time
~
Existem outros desafios. Não menos importantes como(dizer os em baixo)

## Slide 9: Design
The current system board has been kept without any change to save the cost at the lowest possible.
The new PCB must be placed into a small space while preserving reliability and product budget.
  1) Better connectors for AC signals
  2) DC and AC decoupling
  3) Wireless (Wi-Fi and Bluetooth) antenna position
Design Process:
  The factory operator should be able to assemble the IoT with limited effort and time.
  The board should be in a place with the highest access to the Wi-Fi and Bluetooth on a smartphone and gain the highest cell signal strength.
Notes: O design da board precisa de ter uma boa integração entre os sensores, atuadores e os sistemas elétricos.
A main board que vem de fabrica não irá sofrer nenhuma alteração.
Alem disso, o design da PCB terá em conta o facto de o operador, na zona de montagem, seja capaz de montar a pcb sem qualquer problema, num curto espaço de tempo.
A nova PCB terá de ser colocada num espaço pequeno. É colocada em cima do frigorifico para um melhor posicionamento da antena para adquirir o melhor sina de WiFi e blutooth.

## Slide 10: Network Connection
Establish a secure, compatible, reliable and expandable network connection.
Both hardware and software long with network connection and IoT platform were developed for a secure connection.
Wi-Fi and Bluetooth network connections.
The connection to the Internet allows residents to communicate with the smart home, access real-time information and perform tasks remotely.
Notes: Um dos apectos importantes, será ter e estabelecer uma conecçao segura, compativel e fiável à rede.
Para isso, neste estudo tanto o hardware como o software foram desenvolvidos para se obter uma conecçao segura.
Neste case study, foram usados WiFi e Bluetooth.

## Slide 11: Network Connection
WiFi
.
Bluetooth
Data transmission between the IoT board and the Cloud by using Ubidots as an IoT platform.
Most cost-effective wireless connection at home and DSL
An ESP8266 used for data processing and communication.
Refrigerator does not have a keyboard and display for searching and selecting a Wi-Fi
That is why a mobile app was developed to provide a secure connection through Bluetooth to IoT board.
The used microcontroller has an embedded Bluetooth module
Notes: WiFi foi usado para a transmissão de dados entre a IoT board e a Cloud using Ubidots(que veremos mais à frente) como a plataforma IoT.
O modulo usado foi o ESP8266 como microcontrolador para o processamento de dados e a comunicaao.
Como o frigoprifico não tem nenhum meio para estabelecer escolher e conectar àao ponto de acesso, Bluetooth foi usado em conjunto com uma aplicação mobile(quer veermos mais à frente) para fornecer uma conecçao segura para a board.O modulo usado também tem Bluetooth o que fornece essa vantagem.

## Slide 12: SoC - Criteria of Choice
The microcontroller pushes data collected from sensors and current board and enables meaningful data closer to the user.
Criteria | CC2640R2F Reference | DA14585 | BLUENRG-248 | NRF52810 | CY8C4128LQI-BL543 | NRF52832 | Relevance
Cost | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13
Memory | = | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8
RTOS | = | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5
BT topology | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Architecture | = | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 5
Development time | = | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 13
Total | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 4 | N/A
Weighted | 0 | -10 | -10 | 23 | -18 | 34 | N/A
The Pugh Matrix as a decision-making tool was used for concept generation and selection of the microcontroller.
nRF52832 manufactured by Nordic Semiconductor
Notes: Dado que o microcontrolador manda os dados coletados para a Cloud, podemos dizer que estamos perante Edge computing ???????????
Para a escolha do microcontrolador, foi usado uma Pugh Matrix que é uma ferramente de decisão onde ajuda a selecionar perante um leque de microcontroladores disponíveis no mercado aquele que melhor se adapta ao projeto em si.
Onde está o =, é a referencia com que os outros se irao comparar
0, 1, -1 . Indicam se o elemento que estamos a comparar é igual, melhor ou pior respetivamente.
A coluna “relevance” providencia um peso para cada elemento consoante a importância que foi dada para cada item.
Tendo isto tudo em considereçao o microcontrolador escolhido foi o nRF52832

## Slide 13: Hardware Architecture
Receive information from the Topband (through the UART)
Read the states (on/off) of the different actuators of the refrigerator through general purpose Input Output (GPIO) pins
Send real-time information through Bluetooth
Send the data periodically through Wi-Fi to the Ubidots.
Notes: O MCU nRF52832 é responsável pelos seguintes processos:
(ler slide)
Topband = placa principal do frigorifico
4 -Troca a Uart para enviar os dados para os Ubidots
Ubidots = base de dados

## Slide 14: Firmware Architecture
Notes: Hardware Architecture - IoT boards’ componentes e as relações entre eles
4 Camadas
- hardware abstraction layer (HAL) firmware (controlara comunicações, pinos, etc)
- Drivers (UART, Timers, GPIO) – comunicação com os periféricos
- Libraries – funções para módulos específicos (BLE, ESP8266)
- Application on top of the architecture – Junção de funções para cumprir os requisistos do sistema

## Slide 15: Software Development
Software plays a more critical role as a value-added service (VAS) to develop Internet-connected applications.
Software development gives IoT the power to achieve ultimate flexibility, scalability, and velocity.
This topic will talk about the different steps of the IoT related software development:
Firmware Development
Mobile App Development
Validation
Firmware
Mobile App
Validation
Software Development
Notes: Um dos aspetos críticos relacionados com IoT é o enriquecimento dos dados, através de elementos do software.
Dispositivos conseguem interagir uns com os outros e gradualmente substituindo a mão humana, devido à grande satisfação dos consumidores e grande produtividade.
O Software desempenha um papel de Value-added servisse (VAS) para o desenvolivmentos de aplicações com ligação à internet.

## Slide 16: Firmware Development
Version 0.1.0 included BLE communication.
Version 0.2.0 included communication with the Topband, and translation of the frames received.
Version 0.3.0 included AC detection that is reading with the GPIO pins if the actuators were On/Off.
Version 1.0.0 included the integration of the Wi-Fi module for every 30 s, transmission to Ubidots and improvements on the application.
Notes: This experiment defines versions of the firmware according to the different functionalities that the board has to accomplish;
Tools such as SourceTree and Bitbucket have used so that team members could develop features at the same time;
The C language has used for the software and firmware development.
version 0.1.0 -> This first feature tested with the app nRF Toolbox
version 0.2.0
Version 0.3.0
Version 1.0.0 -> defining a state machine to take more control over the code

## Slide 17: Mobile App Development
Keep the current production line unchanged by using embedded IoT-enabled board capabilities;
A secure connection to the Wi-Fi was a severe challenge because there was no keypad or touchscreen on the refrigerator;
This mobile app provides tutorial, monitoring, notification, access to call center, diagnostic, and personalization capabilities.
The objective of the mobile app was to show in real-time the data from the refrigerator and historical record of the smart refrigerator through IoT platform.
Available Wi-Fi networks
SECURE Wi-Fi CONNECTION
enter a password and send those credentials
Notes: This code allows a user to find available Wi-Fi networks, choose one, enter a password and send those credentials to the IoT enabled board for a secure Internet connection;
A combination of existing buttons inside the refrigerator, the new IoT-enabled board, and the pseudocode made the process possible;
Using a mobile device to replace a microcontroller and a mobile app as a user interface is part of the solution for interaction between a user, refrigerator, and Wi-Fi access point;
While the incremental firmware versions developed, a mobile app in Kotlin developed

## Slide 18: Validation
Every component such as a sensor, gateway, user interface, and their inter-connectivity has been tested under multistage validation contains the following components:
  Mobile App
  IoT Middleware
  IoT-enabled board
  Smart Fridge
When the system is posting data regularly on Ubidots, IoT middleware, the data should be checked.
Components & interconnectivity
all the variables are checked, the fridge is passed, and the solution is validated
System posting data regularly on Ubidots
Measuring with a calibrated and trusted instrument to make sure the temperature that the sensor in the fridge is sending to Ubidots is right.
Notes: Texto slide
Finally, when the system is posting data regularly on Ubidots, IoT middleware, the data should be checked. For example, measuring with Fluke, a calibrated and trusted instrument to make sure the temperature that the sensor in the fridge is sending to Ubidots is right.
Texto fig esq

## Slide 19: Conclusion
Conventional Refrigerator ⇨ IoT-enabled Smart Refrigerator ✓ (without changing production lines)
Affordable and Feasible Solution ✓
Adequate Lead-time ✓
Notes: Através deste estudo foi possível concluir que é possível integrar capacidades IoT em sistemas já existentes, preservando as linhas de montagem e obtendo bons resultados nos campos de custo e tempo de fabricação.